ГОСТ Р 50343-92

(ИСО 8695-87)

Группа Г00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ШТАМПЫ ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ

ПУАНСОНЫ

Типы, термины и определения

Sheet stamping dies. Punches. Types, terms and definitions.

ОКСТУ 3963

Дата введения 1993-07-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Государственным акционерным объединением станкостроительной и инструментальной промышленности

РАЗРАБОТЧИКИ

В.А.Бугайлишкис; И.С.Маркус (руководитель темы); А.С.Подольский; Е.А.Науменко; З.А.Ицкович

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 12.10.92 N 1352

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 8695-87 "Инструменты прессовые. Пуансоны. Номенклатура и терминология" с дополнениями, отражающими потребности народного хозяйства

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на стандартизованные пуансоны с цилиндрической посадочной частью для разделительных операций листовой штамповки и устанавливает термины и определения основных типов пуансонов, их частей и размерных параметров.

Термины, установленные настоящим стандартом, должны применяться во всех видах документации, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Примечание. В стандарте приведены эквивалентные термины на английском (en) и французском (fr) языках.

Дополнительные термины пуансонов, отражающие потребности народного хозяйства, приведены в приложении.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| 2.1 пуансон-заготовка:Пуансон с гладкой посадочной частью со стандартными размерами и допусками. Примечание. Рабочая часть пуансона подвергается дальнейшей обработке до получения конфигурации и размеров, определяемых штампуемой деталью. |  | en punch blank fr de |
| --- | --- | --- |
| 2.2 пуансон для пробивки и (или) вырубки: Пуансон для пробивки или вырубки отверстия или детали. Примечание. Торец рабочей части пуансона образует отверстие, отделяя отход, или вырубая деталь. |  | en perforating punch fr de |
| 2.3 фиксатор:Фиксатор типа пуансона с закругленной рабочей частью, которая входит в предварительно изготовленное отверстие для точной фиксации заготовки на матрице. |  | en pilot punch fr pilote |
| 2.4 пуансон с отверстием:Пуансон, в котором предусмотрена возможность установки отлипателя, предназначенного для отделения вырубленной детали или отхода от торца рабочей части пуансона и предотвращения подъема детали или отхода из полости матрицы. Примечание. Конструкция отлипателя определяется изготовителем. |  | en punch with ejector fr |
| 3. ТИПЫ ПУАНСОНОВ |
| 3.1 Пуансоны с коническим фланцем |  | en round punches with conical head fr ronds conique |
| Пуансон гладкий |  | en straight shank fr corps droit |
| Пуансон ступенчатый |  | en reduced shank fr corps |
| 3.2 Пуансоны с цилиндрическим фланцем |  | en round punches with cylindrical head fr rounds cylindrique |
| Пуансон гладкий(заготовка) |  | en straight shank (blank) fr corps droit (ebauche) |
| Пуансон с отверстием(заготовка) |  | en punch with ejektor (blank) fr () |
| 3.3 Пуансоны ступенчатые с цилиндрическим фланцем |  | en punches with cylindrical head and reduced shank fr cylindrique et corps |
| Фиксатор |  | en pilot punch fr pilote |
| Пуансон для пробивки и (или) вырубки |  | en perforating punch fr de |
| Пуансон для пробивки и (или) вырубки с отверстием |  | en perforating ejector punch fr de |
| 3.4 Пуансоны с фиксацией от проворота |  | en punches to prevent turning and to provide positive location fr d’orientation |
| 3.5 Пуансоны быстросменные(для шарикового крепления) |  | en ball-lock punches fr rapide ( bille) |
| 4. ТЕРМИНЫ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ ПУАНСОНОВ |
| 4.1 Основные части пуансона |
| 1. Фланец |  | en head fr |
| 2. Высота фланца |  | en head thickness fr |
| 3. Диаметр фланца |  | en head diameter fr |
| 4. Радиус |  | en radius fr rayon sous |
| 5. Посадочная часть |  | en shank fr corps |
| 6. Диаметр посадочной части |  | en shank diameter fr du corps |
| 7. Направляющая часть |  | en lead fr |
| 8. Переходный радиус |  | en radius blend fr rayon de raccordement |
| 9. Рабочая часть |  | en point fr partie travaillante |
| 10. Диаметр рабочей части(круглой) |  | en point diameter fr de la partie travaillante |
| 11. Длина рабочей части |  | en point length fr longueur de la partie travaillante |
| 12. Общая длина |  | en overall length fr longueur totale |
| 13. Форма рабочей части |  | en shope of point fr forme de la partie travaillante |
| 14. Круглая |  | en round fr ronde |
| 15. Квадратная |  | en square fr |
| 16. Продолговатая |  | en oblong fr |
| 17. Прямоугольная |  | en rectangular fr rectangulaire |
| 18. Наибольший размер |  | en larger dimension fr plus grande dimension |
| 19. Наименьший размер |  | en smaller dimension fr plus petite dimension |
| 20. Размер по диагонали |  | en diagonal dimension fr dimensions diagonale |
| 21. Отверстие для отлипателя |  | en holefor ejector pin fr trou pour |
| 22. Отверстие под фланец отлипателя |  | en hole for ejector pin head fr trou pour |
| 23. Отверстие резьбовое для установки пробки |  | en internal thread for retaining screw fr filetage interieur pour la vis de blocage |

4.2. Основные части быстросменного пуансона для шарикового крепления

| 1. Посадочная часть |  | en shank fr corps |
| --- | --- | --- |
| 2. Диаметр посадочной части |  | en shank diameter fr du corps |
| 3. Переходный радиус |  | en radius blend fr rayon de raccordement |
| 4. Рабочая часть |  | en point fr partie travaillante |
| 5. Диаметр рабочей части(круглой) |  | en point diameter fr de la partie travaillante |
| 6. Диаметр шарика |  | en ball size fr de la bille |
| 7. Длина рабочей части |  | en point length fr longueur de la partie travaillante |
| 8. Общая длина |  | en overall length fr longueur totale |
| 9. Гнездо для шарика |  | en ball seat fr de la bille |
| 10. Площадка гнезда для шарика |  | en ball seat relief fr de lа bille |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обязательное

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ,

ОТРАЖАЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

1. ТИПЫ ПУАНСОНОВ

| 1.1. Пуансоны без фланца |  | en round punches without head fr ronds sans |
| --- | --- | --- |
| Пуансон гладкий |  | en straight shank fr corps droit |
| Пуансон ступенчатый |  | en reduced shank fr corps |
| 1.2. Пуансоны быстросменные(для крепления винтом) |  | en screw-lock punches fr rapide ( vis) |

2. ТЕРМИНЫ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ ПУАНСОНОВ

Основные части быстросменного пуансона для крепления винтом

| 1. Посадочная часть |  | en shank fr corps |
| --- | --- | --- |
| 2. Диаметр посадочной части |  | en shank diameter fr du corps |
| 3. Переходный радиус |  | en radius blend fr rayon de raccordement |
| 4. Рабочая часть |  | en point fr partie travaillante |
| 5. Диаметр рабочей части(круглой) |  | en point diameter fr de la partie travaillante |
| 6. Площадка для упора винта |  | en screw seat relief fr de la vis |
| 7. Длина рабочей части |  | en point length fr longueur de la partie travaillante |
| 8. Общая длина |  | en overall length fr longueur totale |

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1993